Как правильно произвести монтаж дымохода?

1. Почему так важен дымоход?

Система элементов дымоудаления (или попросту дымоход), с помощью которой дым от сгорания топлива в отопительном агрегате выводится наружу, - пожалуй, одна из самых важных частей системы отопления.

При организации дровяного отопления сооружению и монтажу дымохода должно уделяться повышенное внимание. От правильности его устройства зависит не только эффективность работы печей, каминов, газовых котлов и других аналогичных отопительных устройств, но и безопасность проживания в доме. Задымление, обратная тяга и, наконец, пожар, - все это может произойти в результате непродуманного и безответственного отношения к дымоходам.

Оптимальным вариантом дымохода является теплоизолированный, так называемый " дымоход-сэндвич "(рис.1). В "теплых" трубах дымохода практически не образуется конденсат,

гораздо меньше отложений сажи, а служить дымоход будет очень долго, не требуя особого ухода.

рис. 1

2. Какие основные требования предъявляются к дымоходу?

При ответе на этот вопрос воспользуемся " Правилами производства трубо-печных работ ", разработанных ВДПО:

• дымовые каналы (трубы) печей и других отопительных агрегатов на твердом топливе должны обеспечивать полное удаление продуктов горения в атмосферу;

• для каждой печи и каждого отопительного агрегата следует предусматривать, как правило, отдельную дымовую трубу;

• установка дымохода должна производиться вертикально без уступов и без уменьшения сечения ;

• площадь сечения дымовой трубы должна быть не менее площади дымоотводящего патрубка отопительного агрегата;

• высоту дымовых труб для печей по всей длине следует принимать не менее 5 метров ;

• металлические трубы должны быть из высококачественной специально легированной стали с повышенной коррозионной стойкостью, толщиной стенок не менее 0,8 мм ;

• места стыков звеньев надсадных труб при установке дымохода следует размещать вне междуэтажных и чердачных перекрытий ;

• в дымовых трубах необходимо предусматривать устройства для очистки каналов от сажистых отложений;

• конструкции зданий из горючих материалов (стены, перегородки, перекрытия, балки), примыкающие к дымовым каналам, следует защищать от возгорания разделками из негорючих материалов.

• при пересечении дымовыми каналами конструкции перекрытий из горючих материалов необходимо устраивать горизонтальные разделки .

3. Какая должна быть высота дымохода над крышей?

Возвышение дымовых труб следует принимать (см. рис.2):

•	не менее 500 мм над плоской кровлей ;

•	не менее 500 мм над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 метров от конька ;

•	не ниже конька кровли при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 метров от конька ;

•	не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 о к горизонту, при расположении дымовой трубы на расстоянии более 3 метров от конька .

Рис.2 Варианты размещения дымоходов над кровлей.

Кроме того, при монтаже дымохода следует учитывать, что дымоход необходимо приподнять на 500 мм выше верхней точки здания, пристроенного к отапливаемому зданию. Дымоходы на зданиях с кровлями из горючих материалов следует выводить выше конька крыши на 1-1,5 метра. Также влияет на возвышение дымохода наличие рядом стоящих более высоких зданий или сооружений.

4. Какой порядок установки?

Монтаж дымохода рассмотрим на примере монтажа двухконтурной системы дымоходов.

Монтаж элементов производится снизу (от отопительного агрегата) вверх. При монтаже внутренняя труба входит внутрь предшествующей, а наружная труба одевается на предыдущую, что препятствует попаданию влаги на минераловатный утеплитель.

Для лучшей герметизации труб желательно использовать герметик с рабочей температурой не менее 1000 градусов.

Места стыков труб и других изделий ( тройники, отводы и т.д.) должны быть скреплены хомутами. На каждые два метра дымохода необходимо устанавливать кронштейн крепления к стене, а тройник должен иметь опорный кронштейн. Дымоход печи не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1 м.

Дымовые каналы не должны соприкасаться с электрической проводкой, газовым трубопроводом и другими коммуникациями.

При проходе дымоходов через стены, потолки или крыши следует использовать проходные патрубки, изготовленные в соответствии с нормами пожарной безопасности.

Для чистки дымохода в его основании следует предусмотреть съемную часть (стакан) или отверстие с дверцей. Дымоход нуждается в квалифицированном уходе. Минимум 2 раза за отопительный сезон следует проводить чистку дымохода. Для того, чтобы быть уверенным в дымоходах и работой отопительных агрегатов в целом, их устройство и уход за ними лучше поручить профессионалам .

5. Какие существуют варианты размещения дымохода?

Дымовые каналы (трубы) следует, как правило, размещать у внутренних стен и перегородок из негорючих материалов . Допускается размещение в наружных стенах из негорючих материалов, утепленных при необходимости с наружной стороны для исключения конденсации влаги из отводимых продуктов сгорания. При отсутствии стен, в которых возможно размещение дымовых каналов, следует применять насадные дымовые трубы (в том числе металлические). Вертикальные участки дымохода из металлических труб размещают во внутренних помещениях с проходом через крышу. Возможно их размещение с внешней стороны здания с боковым выводом через стену, при условии утепления наружного участка трубы.

Рис. 4. Варианты установки дымоходов из металла

При установке дымоходов внутри шахт необходимо предусмотреть люк, дающий возможность свободного доступа к инспекционному отверстию. Если инспекционный люк невозможно расположить вблизи стакана, допускается продление дымохода до инспекционного отверстия. В качестве оголовка дымохода в шахтном исполнении следует применять обтекатель устья.